# Text boxes

2 x 7 BALIKKILÇIĞI OTOMATİK YIKAMALI SİSTEM SAĞIM ODASI

ÇIKIŞ

VAKUM GRUBU

MERDİVEN

YIKAMA BAŞLIĞI

SAĞIM ÇUKURU DERİNLİĞİ : 105 CM

SICAK-SOĞUK SU MUSLUKLARI

HAYVAN PADOKLARI

GİRİŞ

Sıcak – Soguk su musluğu (Bataryalı)

Pis Su Gideri

Zemin Eğim Yönü

ÖNEMLİ NOT :

Sıcak ve soğuk su muslukları bataryalı olması gerekir. Çünkü kullanılacak suyun sıcaklığı ayarlanabilir olmalıdır

885 cm

200 cm

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

KAPI

Genişlik : 10 cm

150 cm

2 X 7 BALIK KILÇIĞI OTOMATİK YIKAMALI

SAĞIM ODASI İNŞAAT PLANI

(Üst Görünüm)

KAPI

150 cm

160 cm

885 cm

885 cm

230 cm

13 cm

13 cm

10 cm

10 cm

885 cm

105 cm

200 cm

160 cm

2 X 7 BALIK KILÇIĞI OTOMATİK YIKAMALI

SAĞIM ODASI İNŞAAT PLANI

(Üç Boyutlu Görünüm)

Kanal Boyu      : 10 cm

Kanal Genişliği : 15 cm

Kanal Boyu      : 10 cm

Kanal Genişliği : 15 cm