# Text boxes

2 x 9 BALIK KILÇIĞI OTOMATİK YIKAMALI SİSTEM SAĞIM ODASI

150 cm

KAPI

2 X 9 BALIK KILÇIĞI OTOMATİK YIKAMALI

SAĞIM ODASI İNŞAAT PLANI

(Üst Görünüm)

150 cm

Genişlik : 10 cm

KAPI

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

200 cm

1095 cm

ÖNEMLİ NOT :

Sıcak ve soğuk su muslukları bataryalı olması gerekir. Çünkü kullanılacak suyun sıcaklığı ayarlanabilir olmalıdır

Zemin Eğim Yönü

Pis Su Gideri

Sıcak – Soguk su musluğu (Bataryalı)

160 cm

Kanal Boyu      : 10 cm

Kanal Genişliği : 15 cm

160 cm

1095 cm

1095 cm

230 cm

13 cm

13 cm

10 cm

10 cm

1095 cm

105 cm

200 cm

GİRİŞ

ÇIKIŞ

HAYVAN PADOKLARI

SICAK-SOĞUK SU MUSLUKLARI

SAĞIM ÇUKURU DERİNLİĞİ : 105 CM

YIKAMA BAŞLIĞI

MERDİVEN

VAKUM GRUBU

Kanal Boyu      : 10 cm

Kanal Genişliği : 15 cm

2 X 9 BALIK KILÇIĞI OTOMATİK YIKAMALI

SAĞIM ODASI İNŞAAT PLANI

(Üç Boyutlu Görünüm)